## Slide 1
码垛机器人
总结汇报评审
期末总结汇报
小组：第八组（Snake Bite）
2026/06/16

## Slide 2
目录
项目目标与难点
01
软件生命周期规划
02
主要工作总结
03
过程管理与协作开发
04
收获与建议
05
成员分工
06

## Slide 3
项目目标与难点

## Slide 4
项目目标
开发⼀套运行于启智机器人上的基于 ROS的仓库货物分拣码垛机器⼈控制软件，实现在结构化仓储固定区域内完成：
货物识别抓取：在A 区（取货区）识别多种颜色的两种尺寸正方体货物（ 小立方体边⻓10cm、cub大立方体边长15cm，同种立方体有不同的颜色）
货物码垛：在B/C 区（码垛区）将货物分类码垛
任务管理：批量分拣任务导入、启动、暂停、恢复、异常处理
自主执行：在指定了取货区和码货区，提前建图后，机器人能够自动化完成整个作业流程，无需人为下发下一步指令。
数据闭环：Python脚本 本地统计落库（作业、货物、码垛状态、异常日志）
异常处理：能够自动检测并记录运行时发生的异常。保证无论在什么状态下，都能进入相应的异常处理流程，使机器人回到安全的状态。

## Slide 5
项目难点
Ubuntu20.04 + Python 3.8 下的环境配置
仿真和实机的巨大鸿沟
机器人初始定位难题 + 抓取流程难题
1.所有人并行开发，都需要配置一套运行环境。
2.双系统/虚拟机下机器人行为不一致。
3.Python 3.8过于老旧，很多yolo相关的包很难安装
1.仿真环境下，机器人的导航比较稳定，真实环境下，机器人的导航很迟缓，经常转圈。
2.仿真环境下机器人的识别效果比较稳定，真机环境上差异很大
1.如果机实现导航Map坐标和摄像头相对坐标的转换？
2.是否有多个地方同时向一个话题发信息，导致冲突和遮盖？以及不同话题消息的优先级问题。
导出conda environment yaml，让AI帮助在不同的电脑环境配置
层进式开发，每次在仿真上跑通一个功能，就到线下实机验证
初始定位问题：定义初始角θ，之后的所有计算都要用到
话题冲突问题： Sleep + 明确的优先级定义。
  问题 难点 解决方案

## Slide 6
软件生命周期规划

## Slide 7
软件生命周期规划
软件生命周期规划
需求分析
01
4.4前
项目设计
02
4.4-4.18
测试设计
03
4.18-5.10
代码开发与仿真测试
04
5.10-5.26
实机测试验证
05
5.26-6.15

## Slide 8
主要工作总结

## Slide 9
总体工作
项目共 15,300 行代码，分布在 4 个 ROS 自研包中，包含 10 个 Python 业务节点、1 个 C++ Gazebo 插件、8 个纯函数库、12 个 YAML 配置文件、9 个 launch 文件和 7 个 CLI 调试脚本。
工作方向 | 完成内容
需求拆解与模块划分 | 将码垛任务拆分为建图定位、路径导航、目标识别、机械臂抓取、堆放策略、状态反馈等子模块
ROS 服务化封装 | 为建图、导航、码垛任务封装统一启动、停止、目标下发和异常终止接口
建图与导航集成 | 完成手动/自动建图、地图保存、地图加载、AMCL 初始位姿修正和 move_base 导航调用
业务流程规划 | 为码垛业务服务提供后端逻辑和预备前端接口
前端设计 | 面向用户完成前端设计，基本对接后端业务逻辑
抓取码垛流程 | 完成“识别货物-导航到取货区-机械臂抓取-导航到放置区-按策略码垛”的主流程
测试计划与实施 | 在 Gazebo/RViz 环境中完成主要功能验证，在实机状况下完成部分功能验证
文档总结与演示 | 整理各项内容，进行文档总结和评审演示

## Slide 10
项目代码
项目共约 24,000 行代码，主要分布在前端可视化、ROS 后端控制、数据库支撑与验证启动脚本四个层面。ROS 端包含 10 个核心自研包、16 个 Python/C++ 业务节点、30+ Service/Message 定义、18 个 launch/参数配置文件，并复用 wpb_home、move_base、gmapping、AMCL、rosbridge 等成熟组件完成码垛机器人闭环。
节点/模块 | 主要功能
ctrl_core_node | 全局模式状态机，统一管理 Pending、自动建图、手动建图、导航、码垛等模式；
mapping_server_node | 封装手动/自动建图服务，完成地图生成、保存和机器人静止保护
map_provider_node | 提供地图清除、地图保存、AMCL 初始位姿设置和 RRT 前沿探索支撑；向控制器提供自动建图/手动建图 Action
navigation_server_node | 统一启动导航栈、地图加载、AMCL 定位和目标点服务，负责导航模块生命周期管理
simple_goal / goal_server | 基于 move_base 的二次封装，提供 /navigation/navigate Action；支持正常导航、动态避障重规划、取消导航和失败返回
object_detect_3d_node | 基于 RGB-D/点云的桌面目标检测，输出 /wpb_home/objects_3d；用于获取货物类别、空间坐标和抓取候选目标
yolo_detection_node | 提供 2D 视觉检测接口，输出货物边界框、类别和置信度；作为 HSV/点云检测之外的模型识别后端预留
palletizing_executor_node | 码垛主执行器，串联“识别-导航-抓取-搬运-放置-统计”流程；
mark_zone_tool | 取货区/放置区标定工具，结合 TF 获取机器人位姿并调用 /palletizing/mark_zone 保存 source/dest 区域参数
safety_zone_node | 激光雷达安全区检测，订阅 /scan，发布 /safety_zone/status；
robot_arm_controller | 机械臂动作适配层，驱动 WPB Home 抓取/放置行为，处理夹爪开度、机械臂抬升、抓取结果和放置结果反馈

## Slide 11
主要单元仿真闭环

## Slide 12
主要单元仿真闭环

## Slide 13
过程管理与协作开发

## Slide 14
过程管理
项目开发初期
基于gitlab的过程管理

## Slide 15
过程管理
项目开发后期
鉴于开发便捷性，开发仓库转为GitHub
基于GitHub的过程管理

## Slide 16
收获与建议

## Slide 17
收获与建议
通过软工，我们了解了 ROS 的基本结构，包括节点、话题、消息和 launch 文件等内容，对机器人系统的运行方式有了更直观的认识。
软工的实际开发让我们体会到团队协作的重要性。合理分工、及时沟通和统一接口能够有效提高项目推进效率。
通过软工课程，我们对软件开发流程有了更清晰的理解，认识到需求分析、系统设计、开发测试和文档编写都是项目中不可缺少的环节。
在功能实现和调试过程中，我们锻炼了代码编写与问题定位能力，也提高了对 ROS 工具和机器人控制逻辑的掌握程度。
我们建议进一步完善实验内容，使其更贴近实际开发中的问题，例如系统集成、接口调试和异常处理等。
我们还建议更新实验室设备与软件配置，统一系统环境和依赖版本，以减少环境问题对实验进度的影响。

## Slide 18
成员分工

## Slide 19
成员分工

## Slide 20
谢谢！
期末总结汇报
小组：第八组（Snake Bite）
2026/06/16