## Slide 1
SnakeBite-码垛机器人
软件设计说明
2026.4.28
周二第八组

## Slide 2
目 录
CONTENTS
1
需求回顾
2
数据库设计
3
体系结构设计
4
接口设计
5
详细设计
6
运行与开发环境
7
GitLab项目管理

## Slide 3
1
需求回顾

## Slide 4
需求回顾
项目背景
劳动强度大，人工无法长时间持续进行工作
人工分拣与码垛的效率难以匹配需求
仓库的效率需求增大
仓库的稳定性要求提升
传统人工分拣准确度随工作时间降低
人工分拣的追溯难度大，耗时多
仓库的运营成本难降低
人力成本上升，仓库运营成本难以降低
配套的管理成本进一步增加仓库运营成本

## Slide 5
需求回顾
主要功能
码垛规划与执行
货物识别与分类
物体定位与体积计算
抓取与搬运控制
识别至少两类货物
（如本色纸盒与彩色纸箱）
获取货物三维位置
并计算货物体积
基于视觉识别与定位结果，控制机械臂完成货物抓取、搬运和放置动作。
状态监控
系统状态监控
对机器人运行状态、相机画面、任务进度和统计数据进行实时监控。
异常处理
任务异常处理
对识别失败、抓取失败、路径规划失败、设备异常和急停等情况进行检测、处理和反馈。

## Slide 6
需求回顾
非功能性需求
可靠性与稳定性
异常处理功能
可维护性与可扩展性
满足批量分拣任务的节拍要求。保证识别、定位、路径规划和状态刷新具有较好的响应速度。保证识别、定位与码垛精度。
具备急停、碰撞防护与异常安全停机能力。对一般异常应具备自动恢复、自动跳过或安全暂停能力。
键参数应支持配置化管理，软件模块边界清晰，便于后续调试、维护和优化，并支持未来扩展货物种类、码垛规则。
01
02
03

## Slide 7
2
数据库设计

## Slide 8
数据库设计
地图配置表
货物信息表
码垛位置表

## Slide 9
数据库设计
任务数据表
系统日志表

## Slide 10
3
体系结构设计

## Slide 11
软硬件体系结构
用户指令发送与数据可视化
服务进程调度
完成某一种用例
完成一种独立且特定的功能
机器人硬件设备：输入，输出，双向交互
用户层
控制层
服务层
功能层
硬件层

## Slide 12
4
接口设计

## Slide 13
用户界面
等待服务界面

## Slide 14
用户界面
建图界面

## Slide 15
用户界面
货物识别界面

## Slide 16
用户界面
批量码垛任务创建界面

## Slide 17
用户界面
任务队列管理界面

## Slide 18
用户界面
监控与临时调试界面

## Slide 19
接口设计
以建图界面为例
序号 | 功能名称 | 通信方式 | 话题名/服务名 | 消息类型 | 方向 | 说明
1 | 开始建图 | Service | /slam/start_mapping | qizhi_msgs/StartMapping | 请求/响应 | 启动SLAM建图节点，清空暂存地图
2 | 结束建图 | Service | /slam/stop_mapping | qizhi_msgs/StopMapping | 请求/响应 | 停止建图并保存地图文件
3 | 暂停建图 | Service | /slam/pause_mapping | std_srvs/Trigger | 请求/响应 | 暂停地图更新，机器人可移动
4 | 恢复建图 | Service | /slam/resume_mapping | std_srvs/Trigger | 请求/响应 | 恢复地图更新
5 | 获取实时地图 | Topic | /map | nav_msgs/OccupancyGrid | 订阅 | 5Hz，接收实时构建的地图数据
6 | 手柄控制移动 | Topic | /cmd_vel | geometry_msgs/Twist | 发布 | 发布线速度/角速度控制机器人
7 | 键盘控制移动 | Topic | /cmd_vel | geometry_msgs/Twist | 发布 | 通过键盘按键转换后发布速度指令
8 | 保存区域配置 | Service | /map_manager/ save_area_config | qizhi_msgs/ SaveAreaConfig | 请求/响应 | 保存A/B/C区对角点坐标
9 | 校验区域配置 | Service | /map_manager/validate_areas | qizhi_msgs/ValidateAreas | 请求/响应 | 检查区域是否越界/重叠/缺失
10 | 获取建图进度 | Service | /slam/get_mapping_progress | qizhi_msgs/ GetMappingProgress | 请求/响应 | 返回当前扫描覆盖率百分比

## Slide 20
5
详细设计

## Slide 21
  手动建图功能模块
详细实现
用户首先在前端选择手动建图模式，系统进入建图流程。
建图过程中，用户通过手柄或键盘控制机器人在作业空间内移动。系统持续接收建图过程中的环境信息，并在前端实时显示当前地图结果。
用户确认建图完成后，系统停止建图流程，并返回当前地图结果。此时地图本体已经生成。
用户在地图上标注 A、B、C 三个区域。系统保存地图和区域配置后，手动建图流程结束，后续的货物识别、导航和码垛任务都以该地图与区域配置为基础。

## Slide 22
  信息展示与等待服务模块
详细实现
系统启动后直接进入等待服务，获取当前地图状态和区域配置信息，并在前端展示机器人状态、地图状态和可用功能。所有的功能模式都由等待模式进入，等待模式下可以修改机器人静态配置。
用户可以选择设置起始点，系统会先判断位置的合法性，然后再进入机器人初始位姿的设置。
用户可以进行地图管理，系统会执行地图查看、加载或删除操作，并将处理结果反馈到前端。

## Slide 23
  导航与避障模块
详细实现
系统收到目标位置后，先获取当前地图与区域信息，为路径规划提供依据。
导航模块根据目标点和地图信息执行导航。在执行过程中，它持续接收自身位姿和环境变化信息，用于判断是否需要调整路径。
当环境中存在障碍物或路径变化时，导航模块内部完成避障和路径调整。
机器人到达目标点后，导航模块返回导航完成结果，前端显示导航成功。该流程可被货物识别、码垛执行和临时调试复用。

## Slide 24
  货物识别模块
详细实现
用户在前端选择货物识别功能，并指定需要识别的区域。系统根据识别区域安排机器人到达合适的识别位置。
到达识别位置后，系统调用货物识别功能，对区域内货物进行识别，得到货物类别、位置、尺寸和体积等信息。
识别结果返回前端后，用户进行确认。确认后的结果作为后续批量任务创建、码垛决策和拿取放置的输入数据。

## Slide 25
  批量任务管理模块-批量任务创建
详细实现
用户进入批量码垛任务创建界面，输入任务参数，例如任务名称、货物类型、目标数量或码垛方式等。
系统接收任务创建请求后，检查任务创建条件，例如任务参数是否完整、是否存在可用货物信息、地图与区域配置是否有效。
前置条件满足后，任务管理模块创建批量任务，并生成初始任务队列。
任务创建完成后，前端显示任务编号、初始任务队列和基本统计信息，用户可以继续进入任务队列管理或后续码垛决策流程。

## Slide 26
  批量任务管理模块-任务队列管理
详细实现
用户进入任务队列管理界面后，系统查询当前批量任务下的任务队列，并在前端展示任务列表。
用户可以选择尾插新任务，系统将新任务追加到队列末尾，并刷新任务列表。
用户可以选择删除任务，系统从队列中移除指定任务，并刷新任务列表。

## Slide 27
  码垛决策模块-分格码垛决策
详细实现
用户启动分格码垛任务后，系统先获取当前任务、货物信息和目标区域状态。分格码垛要求货物尺寸较统一，因此重点关注区域中还剩哪些固定格位可用。
码垛规划功能根据任务上下文生成分格放置方案，包括目标区域、分格位置和放置姿态。
系统将生成的放置方案绑定到当前任务，并将规划结果反馈给前端。后续拿取与放置流程只需要按照该放置方案执行。

## Slide 28
  码垛决策模块-候选点法码垛决策
详细实现
用户启动候选点法任务后，系统获取当前任务、货物尺寸和码垛区已有占用状态。候选点法主要用于货物大小不统一的情况，因此需要重点关注当前码垛区的实际空间状态。
码垛规划功能根据已有货物边界和区域剩余空间生成候选放置点。
系统从可用候选点中选择最优放置点，并给出放置方向和放置姿态。该结果表示当前货物在目标区域中的具体码放位置。
系统将候选点法的规划结果绑定到任务，并反馈给前端。后续拿取与放置模块按照该结果执行放置动作。

## Slide 29
  货物拿取与放置模块-货物拿取
详细实现
系统首先获取当前需要处理的任务和货物信息，明确本次需要拿取哪个货物。
在正式拿取前，系统再次确认目标货物的最新位置，避免货物发生偏移或识别结果过期。
货物拿取与放置模块控制机械臂与夹爪完成具体拿取动作。
拿取完成后，系统更新当前任务阶段，并在前端显示拿取完成结果。

## Slide 30
  货物拿取与放置模块-货物放置
详细实现
系统首先获取当前放置任务和目标码垛信息，明确当前货物应放置到哪个码垛位置。
货物拿取与放置模块向码垛规划功能获取放置位姿，包括放置点、放置高度和放置方向。
货物拿取与放置模块控制机械臂与夹爪完成放置动作，包括移动到放置位置、释放货物和复位。
放置完成后，系统更新任务阶段，并在前端显示放置完成结果。

## Slide 31
  临时调试模块
详细实现
用户点击临时调试后，前端先请求用户确认。
用户确认后，系统获取当前任务阶段，判断机器人当前处于移动、拿取、放置或其他状态。
如果当前正在移动，系统调用导航功能完成安全停止；如果正在拿取或放置，系统调用机械臂模块完成最小安全动作。
当前动作安全结束后，系统将任务标记为中断状态，并在前端提示任务已中断。

## Slide 32
6
运行与开发环境

## Slide 33
运行环境
软硬件环境
摄像头或深度相机
启智ROS机器人主体
启智ROS机器人配套机械臂和夹爪
实验场地中的货物、工作台和目标区域标识
网络连接与供电设备
Ubuntu 20.04
ROS Noetic
启智ROS机器人相关基础包和驱动
Gazebo仿真环境
可视化平台 Rviz
硬件环境
软件环境

## Slide 34
开发环境
软硬件环境
个人PC 5台
机器人平台及配套实验设备
调试所需连接线、支架、标记板等辅助设备
Ubuntu 20.04
ROS 开发环境
Visual Studio Code集成开发环境
Gazebo仿真环境
可视化平台 Rviz
Python与C++编译运行环境
Git代码管理工具
GitLab 项目管理平台
硬件环境
软件环境

## Slide 35
7
GitLab项目管理

## Slide 36
分支管理
目前共有4个分支
Main: 主分支
Feature:功能开发分支，可以有多个
Debug: bug修复分支,修复main分支中的bug
Develop:开发测试汇总分支，包含所有
已完成但还未合并到main的代码
未来设立关键版本分支

## Slide 37
issues——任务分配
命名方式
MileStone: 任务内容

## Slide 38
IssueBoard——进度控制

## Slide 39
提交规范

## Slide 40
合并规范

## Slide 41
CI/CD与流水线

## Slide 42
谢 谢！