## Slide 1
码垛机器人
需求规格说明书
2026.4.7
周二上午班 第8组
张永康，刘栖言，刘峻昊，俞博文，唐悦洋

## Slide 2
目 录
CONTENTS
5
非功能需求
6
用户界面需求
7
运行与开发环境
8
gitlab过程管理
1
范围分析
2
业务需求
3
数据需求
4
功能需求

## Slide 3
1
范围分析

## Slide 4
范围分析
项目背景
劳动强度大，人工无法长时间持续进行工作
人工分拣与码垛的效率难以匹配需求
仓库的效率需求增大
仓库的稳定性要求提升
传统人工分拣准确度随工作时间降低
人工分拣的追溯难度大，耗时多
仓库的运营成本难降低
人力成本上升，仓库运营成本难以降低
配套的管理成本进一步增加仓库运营成本

## Slide 5
范围分析
主要功能
码垛规划与执行
货物识别与分类
物体定位与体积计算
抓取与搬运控制
识别至少两类货物
（如本色纸盒与彩色纸箱）
获取货物三维位置
并计算货物体积
基于视觉识别与定位结果，控制机械臂完成货物抓取、搬运和放置动作。
状态监控
系统状态监控
对机器人运行状态、相机画面、任务进度和统计数据进行实时监控。
异常处理
任务异常处理
对识别失败、抓取失败、路径规划失败、设备异常和急停等情况进行检测、处理和反馈。

## Slide 6
范围分析
非功能性需求
可靠性与稳定性
异常处理功能
可维护性与可扩展性
满足批量分拣任务的节拍要求。保证识别、定位、路径规划和状态刷新具有较好的响应速度。保证识别、定位与码垛精度。
具备急停、碰撞防护与异常安全停机能力。对一般异常应具备自动恢复、自动跳过或安全暂停能力。
键参数应支持配置化管理，软件模块边界清晰，便于后续调试、维护和优化，并支持未来扩展货物种类、码垛规则。
01
02
03

## Slide 7
2
业务需求

## Slide 8
用例分析
总用例图
包含4个子用例

## Slide 9
用例分析
用例描述表
编号 | 用例名称 | 参与者 | 输入 | 输出 | 描述
1 | 管理批量分拣任务 | 操作员 | 任务参数（货物类型、目标数量）、操作指令（启动/暂停/中止） | 任务创建成功确认、任务进度信息、任务完成状态 | 操作员可以创建新的批量分拣任务，指定需要分拣的货物类型和数量，并能够对任务进行启动、暂停、中止等控制操作，同时可以查看当前任务的执行进度和历史任务的完成情况
2 | 监控系统状态 | 操作员 | 无 | 机器人实时状态、相机画面、任务进度、统计数据 | 操作员可以实时查看机器人的运行状态（机械臂位置、运动状态）、相机采集的实时画面、当前任务的执行进度以及各类分拣统计数据，以便全面掌握系统运行情况
3 | 处理异常 | 操作员、机器人 | 异常事件信息、操作员确认/干预指令 | 异常处理结果、恢复运行或安全停止状态 | 机器人检测到异常（抓取失败、识别失败、路径受阻、设备异常）后，自动尝试恢复或进入安全状态，并向操作员上报异常信息；操作员可根据信息进行确认、干预或执行紧急停止操作
4 | 执行货物分拣与码垛 | 操作员、机器人 | 来自任务管理模块的启动指令 | 货物识别结果、抓取动作、码垛结果、分拣统计更新 | 系统的核心业务流程，自动完成从货物识别、定位、抓取、搬运到码垛的全过程，是机器人响应操作员任务指令的具体执行体现

## Slide 10
3
数据需求

## Slide 11
数据需求
类图
共6大类
数据实体 | 职责说明
分拣任务 | 分拣任务类负责管理操作员下达的每一个批量分拣作业，记录任务的完整生命周期，包括任务创建、执行、暂停、中止和完成等状态变化，同时跟踪任务的执行进度。
货物信息 | 货物信息类代表被机器人识别和处理的每一个物理货物，记录从识别、定位、抓取到放置的全过程数据，是连接视觉模块和控制模块的核心数据实体。
码垛位置 | 码垛位置类管理每个目标区域（B区和C区）的码垛状态，负责根据当前码垛层数和垛型规则，计算下一个货物的放置点坐标，确保货物叠放整齐、稳定。
系统日志 | 系统日志类记录系统运行过程中的所有关键事件、警告和错误信息，为故障诊断、系统调试和运行分析提供依据。
系统配置 | 系统配置类存储系统运行所需的各种可调参数，包括视觉识别阈值、机械臂运动速度、码垛规则等，支持系统维护人员根据实际需求进行调整。
相机标定参数 | 相机标定参数类存储视觉系统的标定数据，包括相机内参、手眼变换矩阵，确保视觉识别和定位的精度。

## Slide 12
4
功能需求

## Slide 13
功能需求
总活动图

## Slide 14
功能需求1
管理分拣任务
- 主流程
1.操作员在系统主界面点击“创建任务”按钮。
2.系统弹出任务创建窗口，显示任务参数输入表单。
3.操作员输入任务名称、选择目标货物类型（本色纸盒/彩色纸箱）、输入目标货物数量。
4.操作员点击“确认”按钮。
5.系统验证输入参数（任务名称不为空、目标数量为正整数）。
6.系统生成唯一的任务ID，记录创建时间，初始化任务状态为“待执行”。
7.系统自动启动任务，将任务状态更新为“执行中”，记录开始时间。
8.系统通知机器人模块开始执行分拣作业。
系统在任务列表中显示新创建的任务，并实时更新任务进度。
后置条件：新任务已创建并启动执行，机器人开始分拣作业。

## Slide 15
功能需求1
管理分拣任务
- 分支流图表
分支编号 | 分支名称 | 前置条件 | 处理流程 | 后置条件
1 | 参数验证失败 | 目标数量为0或负数，或任务名称为空 | 1. 系统弹出提示框，显示“参数错误：请检查输入”； 2. 系统高亮显示错误输入项； 3. 系统保持任务创建窗口打开，等待操作员修正； | 任务未创建，操作员可重新输入
2 | 创建后手动暂停 | 任务创建并启动后，操作员点击“暂停”按钮 | 1. 系统向机器人模块发送暂停指令； 2. 机器人完成当前货物的搬运放置后停止运动； 3. 系统将任务状态更新为“已暂停”； | 任务状态变更为“已暂停”，机器人停止运动，可恢复执行
3 | 创建后手动中止 | 任务创建并启动后，操作员点击“中止”按钮 | 1. 系统弹出确认对话框，询问是否确认中止； 2. 操作员确认中止； 3. 系统向机器人模块发送紧急停止指令； 4. 机器人立即停止所有运动； 5. 系统将任务状态更新为“已中止”，记录结束时间； | 任务状态变更为“已中止”，机器人停止运动，该任务不再继续执行
4 | 查看任务进度 | 操作员在任务列表中选择一个正在执行或已暂停的任务 | 1. 系统在界面右侧显示任务详情面板； 2. 系统展示任务的目标数量、已分拣数量、成功数量、失败数量、完成百分比； | 操作员获知当前任务进度信息

## Slide 16
功能需求2
监控系统状态
- 主流程
操作员进入系统主界面。
系统在状态监控区实时显示机器人状态信息，包括机械臂当前位置、关节角度、运动状态（空闲/运动中/暂停/急停）、机械臂连接状态。
系统在视频监控区显示相机实时画面，并在画面上叠加显示识别框和货物类型标签。
系统在任务状态区显示当前任务信息，包括任务名称、任务状态、已分拣数/目标总数、完成进度条。
系统每0.5秒刷新一次所有状态数据。
操作员可点击“统计报表”按钮查看历史统计数据。
后置条件：操作员获知机器人状态、相机画面、当前任务进度和历史统计数据。

## Slide 17
功能需求2
监控系统状态
- 分支流图表
分支编号 | 分支名称 | 前置条件 | 处理流程 | 后置条件
1 | 相机画面丢失 | 相机断开连接或未响应 | 1. 系统在视频监控区显示“相机连接断开”提示； 2. 系统记录相机连接失败的警告日志； 3. 系统尝试自动重连相机； | 操作员获知相机异常状态，系统尝试恢复
2 | 无进行中任务 | 当前无任何任务在执行 | 系统在任务状态区显示“无进行中任务” | 操作员获知当前无任务执行

## Slide 18
功能需求3
异常处理
- 主流程
系统在执行任务过程中检测到异常事件发生。
系统根据异常类型执行对应处理：
  识别失败：记录日志，调整相机参数重试1次。重试成功则继续执行；重试失败则跳过当前货物，更新统计（失败数+1，已分拣数+1），继续处理下一个货物。
  抓取失败：记录日志，机械臂返回安全位置后重试1次。重试成功则继续执行；重试失败则跳过当前货物，更新统计，继续处理下一个货物。
  路径规划失败：记录日志，立即停止运动，将任务状态更新为“已暂停”，发出警报，等待操作员处理。
  设备异常：记录日志，立即紧急停止，将任务状态更新为“已中止”，显示设备异常信息，禁止启动新任务直至异常解决。
  紧急停止：操作员按下急停按钮，立即切断动力停止所有运动，记录日志，将任务状态更新为“已中止”。
后置条件：轻量异常（抓取/识别失败）被跳过处理，任务继续执行；严重异常（路径受阻/设备异常/急停）导致任务暂停或中止，系统进入安全状态。

## Slide 19
功能需求3
异常处理
- 分支流图表
分支编号 | 分支名称 | 前置条件 | 处理流程 | 后置条件
1 | 操作员恢复任务 | 任务因路径规划失败而暂停，操作员已清理障碍物后点击“恢复任务” | 1. 系统重新尝试路径规划； 2. 规划成功则任务恢复执行，状态变更为“执行中”； 3. 规划仍失败则再次暂停并提示操作员； | 任务恢复执行或继续等待
2 | 操作员解除急停 | 紧急停止触发后，操作员手动解除急停状态 | 1. 系统检测到急停已解除 2. 系统进入待机状态，等待操作员启动新任务 | 系统恢复待机状态

## Slide 20
功能需求4
货物分拣与码垛
- 主流程
系统在堆放区执行货物识别：控制视觉模块驱动相机拍摄图像，并使用目标检测算法识别视野内货物，确定货物类型（本色纸盒/彩色纸箱）及其图像位置。若识别到多个货物，系统结合识别置信度、遮挡程度和抓取可达性，选择一个货物作为当前处理目标。
系统对当前目标货物执行定位与体积计算：深度相机获取目标货物的深度信息，系统利用相机内参将图像坐标转换为相机坐标系下的三维坐标，再利用手眼标定矩阵将其转换为机器人基坐标系下的坐标（X，Y，Z）；同时根据目标货物的点云数据计算货物的长、宽、高和体积，并记录体积数据用于后续码垛规划。
系统执行抓取规划与抓取操作：将目标抓取点坐标发送给系统，系统结合机械臂当前姿态和环境模型规划无碰撞轨迹，机械臂沿规划轨迹运动到抓取点，控制夹爪闭合完成抓取，并由力传感器反馈抓取成功状态。
系统执行码垛规划与码垛操作：根据货物类型选择对应目标区（本色纸盒→B区，彩色纸箱→C区），查询目标区的码垛位置管理模块获取下一个放置点坐标，规划从抓取点到放置点的运动轨迹，机械臂运动到放置点上方并调整姿态，随后张开夹爪平稳放置货物。
系统执行状态更新：更新目标区码垛状态（当前层数、下一放置点），更新任务管理模块统计信息（成功数+1，已分拣数+1），并记录本次操作日志。
系统重复执行步骤1～5，直到满足以下任一条件：已处理货物总数（成功数+失败数）达到任务目标总数；操作员中止任务；系统进入不可恢复异常状态并终止任务。
后置条件：所有货物被成功识别、定位、抓取并码垛至目标区，任务状态更新为“已完成”。

## Slide 21
功能需求4
货物分拣与码垛
- 分支流图表
编号 | 名称 | 前置条件 | 处理流程 | 后置条件
1 | 货物识别失败 | 未检测到任何货物，或所有检测结果置信度低于阈值 | 1. 系统记录识别失败日志 2. 系统控制相机调整曝光参数，重新拍摄识别（最多1次） 3. 重试成功则返回主流程步骤2 4. 重试失败则更新统计（失败数+1，已分拣数+1），记录“识别失败，已跳过” | 识别失败的货物被跳过，系统继续执行
2 | 抓取失败 | 夹爪闭合后未抓到货物，或搬运过程中货物滑落 | 1. 系统记录抓取失败日志 2. 机械臂返回安全位置 3. 系统尝试重试抓取（最多1次） 4. 重试成功则返回主流程步骤2 5. 重试失败则更新统计（失败数+1，已分拣数+1），显示“抓取失败，已跳过” | 抓取失败的货物被跳过，系统继续执行
3 | 路径规划失败 | 系统无法规划出无碰撞路径 | 1. 系统记录路径规划失败日志 2. 系统立即向机器人发送停止指令 3. 系统将任务状态更新为“已暂停” 4. 系统显示“路径规划失败，请检查工作区”警报 | 任务暂停，系统等待操作员干预
4 | 任务完成 | 已处理货物数达到目标货物总数 | 1. 系统将任务状态更新为“已完成” 2. 系统记录结束时间 3. 系统显示“任务完成”提示 4. 系统展示任务统计摘要（总数、成功数、失败数、耗时） | 任务状态为“已完成”，系统待机
5 | 堆放区无货物 | 堆放区未检测到可处理货物，且已分拣数尚未达到目标总数 | 1. 系统记录“堆放区无货物”警告日志 2. 系统显示“堆放区无货物，请补充”提示 3. 系统将任务状态更新为“已暂停” 4. 系统等待操作员补充货物后恢复任务 | 任务暂停，等待操作员补充货物

## Slide 22
5
非功能需求

## Slide 23
性能与准确性
performance & accuracy
识别响应时间
定位响应时间
路径规划时间
识别响应时间在0.5秒内作出响应
货物识别与分类准确率不低于90%
极端条件下，响应时间不超过1秒钟
通过50次识别求平均识别时长
应该在0.5秒内完成定位任务
复杂任务条件下，定位时间不超过1秒钟
通过50次定位求平均定位时长
路径规划时间不超过1秒钟
通过50次路径规划求平均定位时长
与码垛规划与执行相关
货物定位误差小于5cm,抓取成功率高于90%
码垛位置误差小于10cm

## Slide 24
质量指标
quality indicators
可维护性
系统应采用模块化设计，视觉识别、机械臂控制、任务管理、异常处理等模块边界清晰。
关键阈值、运动速度、码垛规则和标定参数应支持配置化管理，便于调试与维护。
完整性
集成了环境建图、目标物体识别与抓取以及广泛的异常处理机制。
一系列功能紧密结合，形成一个闭环的工作流程。
可拓展性
系统应支持未来扩展更多货物类型、增加码垛层数、调整目标区域规则，或适配不同型号的相机与机械臂。

## Slide 25
质量指标
quality indicators
可靠性
系统在长时间连续运行过程中应保持稳定。
对一般异常应具备自动恢复、自动跳过或安全暂停能力，不得因单次识别失败或抓取失败导致整个系统崩溃。
安全性
系统应具备硬件急停和软件急停机制。
当检测到设备异常、碰撞风险或关键传感器故障时，应立即停止危险动作并进入安全状态，避免对人员、设备和货物造成损害。
合规性
本系统严格遵守机器人安全标准、电磁兼容性标准、数据保护法规等相关法律法规。
在产品设计、生产和使用过程中，严格遵循绿色制造和可持续发展的原则。
本系统在整个生命周期内符合环境保护和社会责任的要求。

## Slide 26
6
用户界面需求

## Slide 27
设计原则
Design principles
简洁直观
核心功能（任务创建、启动停止、急停）位于显眼位置，操作路径不超过2步
安全优先
急停按钮使用红色，位于界面固定位置，操作需确认
信息分层
主界面展示核心信息，详细信息通过弹窗或二级页面查看
状态可视化
关键状态（机器人状态、任务进度、异常信息）通过图形化方式实时展示

## Slide 28
7
运行与开发环境

## Slide 29
运行环境
软硬件环境
摄像头或深度相机
启智ROS机器人主体
启智ROS机器人配套机械臂和夹爪
实验场地中的货物、工作台和目标区域标识
网络连接与供电设备
Ubuntu 20.04
ROS Noetic
启智ROS机器人相关基础包和驱动
Gazebo仿真环境
可视化平台 Rviz
硬件环境
软件环境

## Slide 30
开发环境
软硬件环境
个人PC 5台
机器人平台及配套实验设备
调试所需连接线、支架、标记板等辅助设备
Ubuntu 20.04
ROS 开发环境
Visual Studio Code集成开发环境
Gazebo仿真环境
可视化平台 Rviz
Python与C++编译运行环境
Git代码管理工具
GitLab 项目管理平台
硬件环境
软件环境

## Slide 31
8
gitlab过程管理

## Slide 32
项目框架与人员分工

## Slide 33
分支管理
目前共有4个分支
Main: 主分支
Feature:功能开发分支，可以有多个
Debug: bug修复分支,修复main分支中的bug
Develop:开发测试汇总分支，包含所有
已完成但还未合并到main的代码
未来设立关键版本分支

## Slide 34
issues——任务分配
命名方式
MileStone: 任务内容

## Slide 35
issues——任务分配

## Slide 36
IssueBoard——进度控制

## Slide 37
提交规范

## Slide 38
合并规范

## Slide 39
CI/CD与流水线